M O M E N T O V Ý  K L Í Č

Návod k použití

Nastavení hodnot momentu:

Odjistěte rukojeť otočením zajišťovacího kolíku proti směru hodinových ručiček. Potřebnou hodnotu kroutícího momentu nastavíte pootáčením rukojeti tak, až se hrana kruhové stupnice kryje s vodorovnou ryskou hlavní stupnice, která je směrem nahoru zalomena. Přičtením hodnoty na kruhové stupnici, jejíž ryska se kryje se svislou ryskou hlavní stupnice, získáte hodnotu nastaveného momentu.

Dosažení přesné hodnoty kroutícího momentu:

1/ Momentový klíč držte za rukojeť a rovnoměrně dotahujte šroub případně matici.

2/ Po dosažení hodnoty kroutícího momentu se v klíči ozve cvaknutí, poté je nutno klíč okamžitě uvolnit!

Důležitá upozornění:

- momentový klíč je určen k dotahování šroubových spojů s pravým závitem

- pokud nebyl klíč dlouho používán, protočte jej několikrát, aby se promíchalo mazivo uvnitř pracovního mechanismu

- po skončení práce s klíčem vytočte rukojeť na nejnižší nastavitelnou hodnotu

- nikdy nevytáčejte rukojeť za nejnižší nastavitelnou hodnotu

- pokud je utažen aretovací kolík, nepokoušejte se otáčet rukojetí

- nenamáčejte klíč do čistících kapalin, čistěte pouze suchým hadrem

- momentový klíč není určen k povolování matic a šroubů a po ukončení práce je nutné povolit klíč na 0 Nm!!!